## Slide 1
Chargeuse-pelleteuse
Série T/ST Tier 4
Moteur F5H Tier 4
Notes: 1

## Slide 2: Comment sont formées les matières polluantes
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
O2
N2
Air : 21 %
79 %
Une molécule d'hydrocarbure
Pendant le processus de combustion dans un moteur, l'énergie chimique est transformée en énergie mécanique.

## Slide 3: Comment sont formées les matières polluantes
Comme la combustion est intégrale, la molécule de HC sera entièrement brûlée en H2O et CO2
Du fait des impuretés présentes dans le carburant fossile pendant ce processus de combustion, plusieurs substances toxiques sont produites. Ces substances sont principalement constituées de : monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC), oxydes d'azote (NOx) et particules (PM).
L'objectif principal consiste à réduire les oxydes d'azote (NOx) et les particules (PM).
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
O2
N2
Air : 21 %
79 %
Une molécule d'hydrocarbure

## Slide 4: Particules (PM)
Les particules sont principalement constituées de particules fines de carbone issues de la combustion incomplète
Les particules fines dans les PM présentent un sérieux risque pour la santé du fait qu'elles peuvent facilement passer par le nez et la gorge pour se loger dans les poumons. Lorsqu'elles sont inhalées à répétition, les particules fines présentes dans les gaz d'échappement diesel peuvent aggraver l'asthme et les allergies ou provoquer de graves problèmes de santé, y compris des cancers du poumon.
Source : site Web EPA
Particules

## Slide 5
  Les particules (PM ) sont constituées de petites particules de carbone et d'autres substances toxiques qui sortent par le pot d'échappement
    Elles sont crées par le processus de combustion incomplète du carburant
  Le principal problème de santé concerne les particules fines et ultra-fines
  Lorsqu'elles sont inhalées à répétition, les petites particules peuvent aggraver l'asthme et les allergies et/ou provoquer de graves problèmes de santé, y compris des cancers du poumon
Particules (PM)

## Slide 6: Oxydes d'azote (NOx)
Les oxydes d'azote se forment pendant la combustion à haute température
À température ambiante, les gaz d'oxygène et d'azote présents dans l'air réagissent les uns avec les autres.
Dans un moteur diesel, la combustion de l'air et du carburant produit des températures de combustion suffisamment élevées pour entraîner des réactions entre l'azote et l'oxygène, en créant du NOx.
Lorsque le NOx et les composés organiques réagissent en présence de la lumière du soleil, ils forment du smog, une forme importante de pollution de l'air, notamment en été.
Les oxydes d'azote (NOx) se mélangent éventuellement avec l'humidité atmosphérique et forment un composant des pluies acides.
Processus de combustion
2 000 °C
1 500 °C
NOx
NOx
N + O =

## Slide 7
À des températures de combustion élevées dans le moteur, l'azote (N2) et l'oxygène (O2) se combinent et réagissent en produisant des oxydes d'azote (NOx) qui contribuent à la formation des pluies acides et à la destruction de la couche d'ozone.
Pluies acides
Elles se forment lorsque le dioxyde de soufre et/ou les oxydes d'azote sont relâchés dans l'atmosphère. Ces substances sont absorbées par les gouttes d'eau des nuages et retombent sur la terre sous la forme de précipitations acides. Ce phénomène provoque l'augmentation de l'acidité des sols et a un effet sur la vie végétale. Elles peuvent également conduire à la disparition des espèces qui vivent dans les lacs et les rivières.
Oxydes d'azote (NOx)

## Slide 8: Qu'est-ce que Tier IV ?
Depuis 1996, les objectifs à atteindre en matière d'émissions ont été fixés par l'EPA (Environmental Protection Agency), soit l'Agence de protection de l'environnement, aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).
L'objectif principal de ces normes est de réduire les oxydes d'azote (NOx) et les particules (PM).
La réduction des PM et du NOx est obtenue par une approche articulée sur deux étapes. La première étape est constituée des normes /Tier 4a/Stage IIIB et la deuxième étape des normes Tier 4b/Stage IV.
La norme Tier 4b oblige à réduire de 90 % les PM et le NOx par rapport aux réglementations actuelles Tier 3.

## Slide 9: Réglementations Tier 4 a
2011
‘14
Particules
NOx
De nouvelles normes relatives aux niveaux d'émissions obligent à réduire de manière drastique de 90 % le NOx et les PM par le biais d'une approche qui repose sur deux grands axes
Tier 4A à partir de 2011 avec une baisse de 90 % des PM et environ 50 % de réduction du NOx
Tier 4B à partir de 2014 - baisse ultérieure du NOx avec une réduction de 90 %

## Slide 10: Dates d'application (hors route)
Tier 4A
1er janvier 2011 - Les véhicules de 175 CH (puissance de pointe) et plus doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4a (il y a toutefois des exceptions)
1er janvier 2012 - Les véhicules de 75 à 173 CH (puissance de pointe) doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4a
1er janvier 2013 - Les véhicules de 75 CH (puissance de pointe) et moins doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4a
Tier 4B
1er janvier 2014 - Les véhicules de 175 CH (puissance de pointe) et plus doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4b
1er janvier 2015 - Les véhicules de 75 à 173 CH (puissance de pointe) doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4b
1er janvier 2016 - Les véhicules de 75 CH (puissance de pointe) et moins doivent être conformes aux normes d'émission Tier 4b
Notes: Norme retarder desfois….

## Slide 11
Normes d'émission applicables en Europe aux engins mobiles non routiers, aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux moteurs CI non routiers aux États-Unis
56 ≤ P < 130 kW
37 ≤ P < 56 kW
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
>
Phase IIIA/Tier 4A
Phase IIIB / Tier 4B
Phase IIIA / Tier 3
Phase IIIB/Tier 4A
Phase IV / Tier 4B
130 ≤ P ≤ 560 kW
Phase IIIA / Tier 3
Phase IIIB/Tier 4A
Phase IV / Tier 4B
Aucune nouvelle approbation type en Europe pour la phase d'émissions existante autorisée au cours de l'année qui précède l'introduction de la nouvelle phase relative aux émissions
Limites des émissions | Phase IIIA/Tier 3 |  |  |  | Phase IIIB/Tier 4A (intermédiaire) |  |  |  | Phase IV/Tier 4B (finale) |  |  | 
(g/kWh) | CO | HC(1) | NOx | Particules | CO | HC(1) | NOx | Particules | CO | HC(1) | NOx | Particules
130 ≤ P ≤ 560 kW | 3,5 | 4,0 |  | 0,2 | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025(3) | 3,5 | 0,19 | 0,40 | 0,025(3)
75 ≤ P < 130 kW | 5,0 | 4,0 |  | 0,3 | 5,0 | 0,19 | 3,3(2) | 0,025(3) | 5,0 | 0,19 | 0,40 | 0,025(3)
56 ≤ P < 75 kW | 5,0 | 4,7 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
37 ≤ P < 56 kW (US) |  |  |  |  | 5,0 | 4,7 |  | 0,3 | 5,0 | 4,7 |  | 0,03(4)
37 ≤ P < 56 kW (EU) |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | Pas de phase IV prévue |  |  | 
Période de durabilité des émissions : 8 000 heures, 10 ans
(1) NMHC pour limites Tier aux États-Unis (2) 3,4 aux États-Unis (3) La limite des PM de Tier 4A et Tier 4B est de 0,02 mais avec l'arrondissement autorisé aux États-Unis, cette limite équivaut à 0,024999…  0,025
(4) Arrondissement autorisé aux États-Unis, donc cette limite équivaut à 0,034999…  0,035

## Slide 12: Stratégies
Les réductions supplémentaires de NOx et de particules imposées par la norme Tier 4a (intermédiaire) ne sont pas faciles à mettre en place, en tenant compte de deux principaux faits liés au réglage éventuel du moteur :
  Une combustion efficace et économique du carburant produit plus de NOx (fortement réduit à l'aide du système de post-traitement SCR)
  En réduisant le NOx, le moteur a tendance à consommer plus de carburant et à produire davantage de PM (fortement réduites à l'aide du système de post-traitement FAP)
NOX
Particules
SCR
FAP
g/kWh
Système de post-traitement
Réglage du moteur
Consommation
de carburant
La législation précédente pourrait être atteinte grâce aux modifications interne du moteur.
CNH/IVECO ne modifieront pas les organes internes des moteurs TIER 2 pour TIER 4a.
Les limites d'émissions futures (Tier 4a et au-delà) ne peuvent pas être atteintes sans systèmes de post-traitement. Cela implique d'apporter de nombreuses modifications aux véhicules
Notes: 12

## Slide 13: Système Exhaust Gas Recirculation – (EGR)
PM (g/kWh)
0,2
NOx (g/kWh)
Point de départ– Véhicule Tier 3 actuel
4
2,0
Tier4i
Tier4
0,4
0,02
Filtre à particules diesel (FAP)
  Le système de recyclage des gaz d'échappement diminue la température de combustion en réduisant la production de NOx mais en augmentant les niveaux de particules
Le système de Recyclage des gaz d'échappement EGR repose sur le principe de la réduction de la production d'oxydes nitriques en diminuant la température de combustion grâce à un système de recyclage partiel des gaz d'échappement
La quantité de particules est limitée par un système de filtre à particules d'échappement haute efficacité
NOX
Particules
Réglage du moteur
Remarque : illustration du graphique de puissance >130 kW
  Le niveau de PM est généralement réduit par l'utilisation de systèmes de filtres placés dans l'échappement

## Slide 14: L'EGR pour la norme Tier4A
Cette solution consiste à prélever une partie des gaz d'échappement et de la mélanger à l'air d'admission frais en vue de créer une masse inerte dans le cylindre afin de réduire les températures de pointe de la flamme, donc de limiter les émissions de NOx
Comme la teneur en gaz est élevée en vapeur d'eau, elle est en mesure de refroidir le processus de combustion, donc de diminuer les niveaux de NOx produits par le moteur
Il existe de nombreuses façons d'ajouter un système EGR
La plus simple est constituée d'un EGR interne (i-EGR) dans lequel une partie des gaz d'échappement est retenue dans le cylindre ou injectée dans la charge d'air au moment de son introduction. Toutefois, comme l'EGR interne n'est pas refroidi, la réduction du NOx est relativement limitée
L'EGR externe permet de refroidir les gaz d'échappement recyclés lorsqu'ils passent dans une conduite ou, de manière plus agressive, par un échangeur de chaleur à l'aide du liquide de refroidissement moteur ou de l'air de refroidissement. L'EGR refroidi (c-EGR) est beaucoup plus efficace en matière de réduction du NOx et des quantités plus importantes de gaz d'échappement recyclés peuvent être utilisées sans déplacer autant d'air

## Slide 15: Technologie Tier4A – EGR refroidi avec FAP
Filtre
FAP
Réduction du NOx
Réduction des PM
CEGR
FAP
Le système EGR réduit les émissions de NOx à l'intérieur du moteur
La réduction des particules (PM) est gérée par le système de post-traitement (filtre FAP)
Les taux types de l'EGR varient de 12 à 20 % du débit de l'échappement pour Tier 4A
DOC DPF

## Slide 16
Technologie Tier4A - Catalyseur d'oxydation diesel (DOC)
Le catalyseur d'oxydation est en mesure uniquement de réduire les PM de 30 % au maximum
Efficace pour réduire le HC et le CO.
Notes: 16

## Slide 17
 Phase de charge (ADMISSION)
 Phase de régénération (combustion des PM)
PM stockées dans le filtre
Heures de fonctionnement du moteur








Technologie Tier4A - DPF
Deux phases pour brûler les particules dans le filtre.

## Slide 18
DOC
DPF
Technologie Tier4A - Filtre à particules
FAP en cordiérite avec catalyseur d'oxydation.

## Slide 19: SYSTÈME DE FILTRE CRT
Technologie Tier4A - Filtre à particules
Céramique cordiérite
Johnson Matthey, Eminox ...
CRT = Continuously Regenerating Technology, soit Technologie de régénération continue

## Slide 20: Fonctionnement du filtre
Technologie Tier4A - Filtre à particules
Athmosphère
Sortie
échappement
DPF DOC

## Slide 21
Technologie Tier4A - Filtre à particules
Ouverture et nettoyage du filtre CRT
Notes: 21

## Slide 22: Technologie Tier4A - Méthodes de réduction des émissions
Le CEGR/FAP (« Cooled Exhaust Gas Recirculation », soit Recyclage des gaz d'échappement refroidis, avec filtre à particules diesel) n'utilise pas de fluide d'échappement diesel
  Il réduit les émissions de NOx pendant le processus de combustion en recyclant les gaz d'échappement dans la chambre de combustion
  Il réduit les PM en les emprisonnant dans un filtre à particules diesel après la combustion
CEGR/FAP
VS
SCR
Le système SCR (Selective Catalytic Reduction) utilise du DEF (Diesel Exhaust Fluid), soit du Fluide d'échappement diesel, ou « AdBlue »
  Les PM sont brûlées pendant le processus de combustion
  NOx réduit après combustion
(2 méthodes de post-traitement)

## Slide 23: Méthodes de réduction des émissions employées par CNH
SCR
  5 % d'économie de carburant
  (un petit avantage pour les petits moteurs, un avantage plus important pour les gros moteurs)
  Le coût supplémentaire des composants du SCR est supérieur pour les petits moteurs
  Le coût supplémentaire du SCR est trop élevé comparé aux économies de carburant pour un petit moteur.
  Sur les gros moteurs, il y a suffisamment de place pour monter un réservoir supplémentaire et un module d'AdBlue
  Sur les petits moteurs, c'est difficile de trouver de la place pour installer un réservoir supplémentaire et un module d'AdBlue.
Le SCR sera utilisé sur toutes les machines de récolte et les tracteurs équipés de moteurs NEF et CURSOR.

## Slide 24
CEGR/FAP
Méthodes de réduction des émissions employées par CNH
Le refroidissement de l'EGR est un problème sur les gros moteurs étant donné que la quantité de gaz d'échappement à refroidir est trop importante. Cela signifie qu'il faut installer un gros système de refroidissement sur l'engin.
Comme les systèmes EGR sont alimentés par le moteur, l'alimentation est importante dans le cas d'un gros moteur.
C'est la solution la moins chère pour les petits moteurs.
Le CEGR/FAP sera utilisé sur les petits tracteurs équipés d'un moteur F5C (T5000, T4000) et sur les tracteurs compacts.

## Slide 25: Moteur Tier 4 F5H
FPT propose le moteur DPF Common Rail F5H 3.4L à monter sur les chargeuses-pelleteuses, mini-chargeurs compacts et les petits bouteurs
    Il comprend les éléments suivants:
    Système FAP
    Système de carburant Common rail
    Système EGR mis à jour
    Soupape d'admission d'air
    Modulateur de pression électrique de suralimentation
    Nouveau filtre de reniflard
    Poussoirs hydrauliques

## Slide 26: Composants relatifs aux émissions F5H
Système EGR
Soupape d'air d'admission
Injection de carburant
Système de bougies d'allumage
Modulateur de pression de suralimentation
Capteur NOx
Filtre FAP

## Slide 27: Contrôleur Bosch EDC17C49
contrôle l'injection de carburant, l'EGR et le FAP
  contrôle la vitesse et la sortie de puissance du moteur et limite la production de NOx.
  reçoit également les entrées des capteurs du système FAP et détermine la régénération
  surveille les capteurs EGR et contrôle le fonctionnement

## Slide 28: Système Common Rail
  CP4.1 Pompe à simple piston Bosch
    Fonctionnement et pressions similaires aux moteurs NEF
Nouveaux injecteurs
  Pas de conduites de buse d'injecteur (conduite de carburant entre la rampe et l'injecteur)
  Sépare les flexibles de retour de carburant
  Les codes d'injecteur requièrent une entrée EST
    Processus similaire au moteur Isuzu monté sur les pelles
Utilise le système de bougies d'allumage
  Lorsqu'il est mis sous tension par le contrôleur des bougies d'allumage, la température en surface dépasse 1 000 °C (1 832 °F) en quelques secondes
  Tout le câblage des injecteurs et des bougies d'allumage provient d'un boîtier central
Contrôleur des bougies d'allumage

## Slide 29: Soupape d'admission d'air
Étrangle le débit d'air pendant la régénération forcée ou manuelle
Augmente la température de l'air d'admission par temps froid
La limitation du débit d'air provoque une augmentation de la température de l'échappement afin de faciliter la combustion des particules
Sert également à augmenter le débit de gaz EGR
Comprend un circuit d'asservissement intégré pour que l'EDC (controleur moteur) puisse mesurer la position avec précision

## Slide 30: Modulateur de pression de suralimentation
module la pression moyenne pour commander l'actionneur Wastegate du turbocompresseur
module la pression de l'orifice d'admission et fournit la pression dans l'orifice de sortie en fonction du signal électrique Proportionel envoyé à la vanne par le contrôleur du moteur
Pression atmosphèrique
P3
Pression turbo (admission)
Capsule Wastegate
(vers l’accumulateur avant)
P1

## Slide 31: Agencement sans accumulateur de suralimentation Agencement avec accumulateur de suralimentation L'accumulateur amortit les ondes de pression dans le système de commande Wastegate et améliore le contrôle de la pression de suralimentation ainsi que la stabilité
Vanne
Capacité
W/G
B_in
Éch.
B_out
(
(
Étrangleur
Vanne
W/G
B_in
Éch.
B_out
Accumulateur de pression de suralimentation
P_B_In (mbar)
P_boost (mbar)
P_B_out (mar)
P_B_In (mbar)
P_boost (mbar)
P_B_out (mbar)
*Donné uniquement à titre d'exemple

## Slide 32
Système EGR refroidi
Refroidisseur EGR majoré pour limiter la production de NOx.
  La norme Tier 4 requiert davantage de recyclage des gaz d'échappement refroidis que Tier 3 afin de diminuer le Nox
Actionneur EGR mis à jour (moteur pas à pas)
Un « capteur de température du collecteur d'échappement » a été ajouté au système afin de surveiller étroitement la température de combustion du moteur
Un « capteur de pression du collecteur d'échappement » a également été ajouté afin de surveiller la contre-pression de l'échappement et le débit de l'EGR

## Slide 33: Capteur Lambda (HEGO)
Un capteur chauffé à bande large Planar permet de déterminer la concentration d'oxygène dans l'échappement
Il donne des mesures extrêmement précises grâce à deux cellules de mesure et un connecteur à 6 broches
Il donne des informations efficaces sur le système de combustion (niveau de NOx) à l'EDC
  L'EDC utilise ces informations pour déterminer l'injection de carburant et les exigences de l'EGR pour abaisser les niveaux
Entrée de l'échappement >>>

## Slide 34: Système FAP F5H
Ce système est similaire au système DPD Isuzu
Composants supplémentaires
  Capteur Lambda (HEGO)
  Capteur de température et de pression du collecteur d'échappement
  Utilise le modulateur de pression turbo à la place d'un turbo a géométrie variable

## Slide 35: Principes de base de la solution FAP
Réduction du NOx
Le CEGR/FAP (« Cooled Exhaust Gas Recirculation » avec filtre à particules diesel)
  Il réduit les émissions de NOx pendant le processus de combustion en recyclant les gaz d'échappement dans la chambre de combustion
  Il réduit les PM en les emprisonnant dans un filtre à particules diesel après la combustion
Refroidisseur EGR
Réduction des PM

## Slide 36: Catalyseur d'oxydation diesel (DOC)
Réductions du HC et du NOx obtenues grâce à un étalonnage de base du moteur, à une amélioration du rendement du turbo et à la majoration de l'EGR refroidi
Efficacité du DOC pour contrôler :
  le monoxyde de carbone (CO)
  les hydrocarbures (HC)
  les composés qui dégagent des odeurs
Il transforme la plupart des émissions en oxygène et en eau

## Slide 37: Filtre à particules
Il s'agit d'un filtre poreux muni d'une cartouche en silicone, à revêtement catalytique, pour emprisonner les particules
Le filtre se compose d'une série de canaux bouchés
L'échappement est forcé, par la paroi, vers un canal de sortie qui piège la suie
Particules diesel piégées
Paroi de cellule poreuse
Forme alternative de bouchage des cellules

## Slide 38
Pour éviter tout colmatage, les particules sont brûlées
  cendre restante
  production de dioxyde de carbone et de petites quantités d'eau
Filtre à particules diesel
Principes de base du filtre à particules
Les gaz d'échappement chauds réchauffent le substrat du FAP
  Combustion de la suie qui a été recueillie et s'est accumulée dans les cellules
  À la fin de l'opération, il ne reste qu'une toute petite quantité de cendres
  Il rétablit efficacement le débit par les parois des cellules ou régénère sa capacité à le faire.
38

## Slide 39
Passive (temps normale) – l’éliminination (pas de régénération émise par l’EDC) se déroule pendant que l'engin est en fonctionnement lorsque la charge moteur augmente suffisamment, les températures d'échappement pour brûler de petites quantités de suie. Ces températures peuvent s'échelonner de 250 ºC (392 ºF) à près de 600 ºC (1112 ºF) et cette opération ne nécessite aucune intervention du conducteur.
Active (Régénération classique)- la régénération active est déclenchée par le logiciel de commande du moteur lorsque la régénération s'avère nécessaire et seulement lorsque certaines conditions sont réunies. Les températures types de l'échappement s'échelonnent de 400 ºC (752 ºF) environ à plus de 600 ºC (1 112 ºF).
Active (Mode parking) - la régénération active est déclenchée par le logiciel de commande du moteur lorsque la régénération s'avère nécessaire (régénération non-effectuée) et seulement lorsque certaines conditions sont réunies. Les températures types de l'échappement s'échelonnent de 400 ºC (752 ºF) environ à plus de 600 ºC (1 112 ºF) et cette opération nécessite l’intervention du conducteur. Elle se déroule quand l'engin est stationné.
Forcé - la régénération est déclenchée par une action du technicien à l'aide de l'Outil d'entretien électronique (EST) à des fins d'entretien ou de diagnostic.
Types de régénération
*Larges exemples dans l'industrie
39

## Slide 40
Deux modes de fonctionnement
Fonctionnement actif :
Fonctionnement normal du véhicule avec étalonnage de base
Estimation du niveau de suie, surveillance des capteurs
Le conducteur peut utiliser l'engin normalement, sans problèmes particuliers au niveau de la conduite
  Contrôleur du moteur déclenché par :
    Modèle prédéterminé de charge maximum de suie
    heures de fonctionnement – 8 heures (environ)
    consommation de carburant - X gallons de carburant (charge)
    Pression différentielle de l'échappement dans le FAP – TBD- atteinte incomplète de différents niveaux de kpa
La régénération dure environ :
  5 à 20 minutes (FPT)
  La régénération auto (active) des moteurs Isuzu dure 8 minutes
Quand se déroule la régénération du FAP ?
*Information préliminaire

## Slide 41: Deux modes de fonctionnement (suite)
  Régénération active (forcée) du FAP
  Étalonnage complètement différent du moteur
  Conçue pour produire des températures élevées de l'échappement
  Le conducteur est informé par un témoin sur le tableau de bord que la régénération est en cours
  Interruption de la régénération au ralenti
2 phases
1. Réchauffage du convertisseur catalytique et du filtre à 250 °C
  Réduction du débit d'air par la soupape d'air d'admission
  Contrôle de la suralimentation
  Réduction de la pression de la rampe
  Injection ultérieure par l'ajout d'injections
2. Réchauffage du filtre à la température de « combustion »
*Information préliminaire
Quand se déroule la régénération du FAP ?

## Slide 42
Pour augmenter la température, le carburant est injecté dans différents points de l'échappement où il réagit avec le COD
Les injecteurs sont capables d'injecter plusieurs fois du carburant au cours de chaque cycle de combustion
Pendant la régénération, la post-injection et l'injection ultérieure provoquent une hausse de la température de l'échappement et la combustion des PM. Lorsque la température dépasse 250 oC (482 oF) au niveau du COD, une injection supplémentaire se produit afin de favoriser l'augmentation ultérieure de la température des gaz d'échappement à plus de 600 °C (1 100 °F) dans le FAP
L'objectif est d'accumuler progressivement de la chaleur afin de brûler les PM, et non de provoquer une hausse initiale de chaleur extrême susceptible d'endommager le FAP
La méthode de régénération de « dosage »
COD
FAP
T échap >250 °C
T échap >600 °C
Oxydation de la suie
Oxydation du HC
  Première étape….
  Réchauffage des gaz d'échappement vers le COD > 480 °F
  Deuxième étape….Introduction d'une post-injection ultérieure de carburant d'oxydation dans le COD pour réchauffer l'échappement à une température d'environ 1 100 °F

## Slide 43: Capteur de pression différentielle (DPS)
5 volts de référence, circuit 3 fils
Diagnostic similaire à un capteur de suralimentation
  2 conduites d'échantillonnage (1 déduite de l'autre)
Permet de mesurer la charge de suie du filtre
Capteur de pression différentielle
Orifice de mesure de la pression différentielle
Orifice de mesure de la pression différentielle
Catalyseur d'oxydation diesel
Filtre à particules diesel
Entrée de l'échappement
Sortie de l'échappement

## Slide 44: Capteurs de température de l'échappement FAP
Tension de polarisation 5 volts, circuit 2 fils
- Les capteurs détectent les points de déclenchement de l'injection de carburant pendant la régénération
Capteur de température - pré FAP :
mesure la température des gaz d'échappement à l'entrée du FAP
Surveille et commande l'injection ultérieure pour la régénération
Capteur de température - pré COD :
surveille le réchauffage pour pouvoir démarrer la régénération
Maintient les températures de régénération correctes et protège le système
COD
FAP

## Slide 45: * Cycle de post-injection pour maintenir la température et protéger le FAP
Un ajustement du carburant a lieu si la température du FAP dépasse 700 °C (à haute vitesse)
Les températures doivent être contrôlées attentivement
À quoi ressemble la régénération du FAP ?
* Donné uniquement à titre d'exemple (il ne s'agit pas d'un moteur FPT)
Une température excessive peut provoquer une fusion du FAP

## Slide 46: Auto régénération d'une chargeuse-pelleteuse
La régénération Automatique s’effectue en moyenne toutes les 8 heures, vous pouvez continuer de travailler durant cette opération.
Que-ce passe-t-il concrètement?
Un « bip » sonne, l’écran affiche l’icone de régénération ON
L’afficheur alterne entre les heures du véhicule et l’icone de régénération ON (10 fois).
A la fin de la régénération (5-20 minutes), un « bip » sonne puis l’icone régénération OFF apparait.
L’afficheur alterne entre les heures du véhicule et l’icone de régénération OFF (10 fois).
*Lors de la régénération (toutes les 5 mins), le « bip » sonne et l’icone régénération ON s’affiche

## Slide 47
Régénération (véhicule déplacé) d'une chargeuse-pelleteuse
L’opérateur peut décider de retarder la régénération si jamais le véhicule a besoin d’être déplacé dans un endroit sécurisé pour effectuer la régénération ( véhicule travaillant dans une enceinte dangereuse), l’opérateur ne pourra plus se servir de la machine pendant la régénération.
Que-ce passe-t-il concrètement?
-Un « bip » sonne, l’écran affiche l’icone de régénération PARK
-Stationner calmement le véhicule dans la zone souhaitée ( stationner de préférence le véhicule dehors ).
Une fois le véhicule stationné, l’afficheur montre « START »
(levier au neutre, frein de stationnement, accélérateur au ralenti)
Appuyer ensuite sur
( Ne pas toucher au levier de vitesse, au frein, accélerateur pendant la régénération)
L’afficheur entre en période WAIT puis en période ON

## Slide 48
Régénération forcée d'une chargeuse-pelleteuse
La vitesse des tours moteurs doit augmenter à 2000trs/min, la régénération est en cours (20 minutes approximativement ou moins)
Après, l’afficheur montrera OFF
Le moteur retournera au ralentie, la régénération est finie.
Si vous touchez au levier, au frein, à l’accélérateur durant la régénération, l’icone FAIL apparait
En cas de non-régénération effectuée, l’icone suivante apparait et la machine entre dans un mode dégradé

## Slide 49
  Le remplacement des pièces du FAP requiert :
    Une réinitialisation les données de l'ECM avec les informations sur le nouveau composant suite à la dégradation tout au long de sa durée de vie
    1/ Cliquez sur l’icone 1 soit le menu CONFIGURATION
    2/ Choisir dans le menu « remplacement du… » selon la partie remplacée
    3/ Réinitialiser les données en appuyant sur « RESET »
Entretien du FAP

## Slide 50: Régénération forcé (avec EST)
Puis
CLIQUEZ SUR DEMARRER LE TEST

## Slide 51: Nouvelles configurations – Limiteur de pression
REMARQUE : en cas de remplacement du limiteur de pression situé sur le Common rail haute pression, il faut réinitialiser les données du contrôleur du moteur. Comme le contrôleur règle la dégradation, il doit être informé en cas d'ajout de nouveaux composants d'émissions.

## Slide 52: Injecteur - Configuration - Codes IMA
*Procédure similaire aux pelles CXC

## Slide 53: Poussoirs hydrauliques F5H
Pas de réglage nécessaire
L'épais cache-soupape particulièrement robuste est conçu pour contenir le Common rail
  difficile à déposer
  Il faut déposer les conduites d'injecteur puis soulever et tourner légèrement le groupe pour disposer de l'espace nécessaire afin d'enlever le cache-soupape

## Slide 54: Reniflard du F5H
Conception centrifuge
Les gaz du carter sont aspirés par la section externe du filtre
Quand le moteur tourne, les vapeurs d'huile lourde sont renvoyées dans le carter
La soupape s'ouvre sous l'effet de la pression différentielle et les vapeurs légères sont acheminées vers l'admission

## Slide 55: Alignement du couvercle avant
En l'absence de goujons sur le couvercle avant, des outils d'alignement doivent être utilisés pour monter le couvercle avant
Outil d'alignement du couvercle avant 380100280 (inférieur)
Outil d'alignement du couvercle avant 380100281 (supérieur)
Le joint du couvercle avant est en métal
La profondeur du joint doit être mesurée

## Slide 56: Carter de thermostat du F5H
Plastique
Fixé par un clip
Étanchéité assurée par un joint torique

## Slide 57: Courroie extensible
L'alternateur et le climatiseur sont équipés d'une courroie extensible
  Les courroies doivent être resserrées jusqu'à ce que leur réglage arrive en butée (comme illustré ci-dessous)

## Slide 58: Huile de lubrification
La classification CJ-4 de l'huile moteur a été élaborée pour répondre aux normes EPA sur les émissions et prolonger la durée de vie du FAP
La consommation d'huile est inférieure et la réduction chimique relative au phosphore, au soufre et au niveau de cendres est limitée à 1,0 % du poids (CI-4 actuelle dans la plage de poids de 1,2 à 1,5)
    Une teneur inférieure en cendre réduit l'accumulation de suie dans le catalyseur de post-traitement
    Une teneur inférieure en phosphore diminue l'empoisonnement potentiel du catalyseur
    Agréée pour tous les moteurs Tier 2 et les derniers NEF & F5C
      Les huiles moteur CI-4 actuelles peuvent être utilisées à la place sur les moteurs Tier 2 et les derniers NEF & Tier 3 F5C si de l'huile moteur CJ-4 n'est pas disponible
      Dans des conditions climatiques arctiques, une huile de grade 0W-40 CJ-4 doit être utilisée
      CNH Tutela Unitek, un nouveau tableau de spécification des huiles CJ-4, est disponible en Amérique du Nord pour la marque Case.
Diesel à faible teneur en soufre nécessaire pour répondre aux normes sur les émissions
La réglementation limite la teneur en soufre à 15 ppm, et jusqu'à 500 ppm

## Slide 59: Plage de température recommandée modifiée pour les huiles moteur CI-4 et CJ
      REMARQUE : CNH ne conseille pas d'utiliser des huiles minérales 10W-30 dans les moteurs Tier 4a F5H avec FAP en raison de leur perte potentielle de viscosité/capacité de lubrification provoquée par la post-injection de carburant dans le FAP